Калкулация за оперативни разходи за обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране на РДТБО гр. Мадан за 2020 година.

І. Експлоатация

1. Материали

1.1. дизелово гориво компактор

21 дена х 28,25 л/мч х  2,5 часа х12 месеца х 2,47лв   =              43 959,82 лв.

1.2. дизелово гориво булдозер С170

21 дена х 12 л/мч х  2 часа х 12 месеца х 2,47лв   =                     14 938,56 лв.

1.3. дизелово гориво багер

10 дена х  20 л/мч х   1 часа х  12 месеца х 2,47лв   =                        5 928 лв.

1.4. снегопочистване и опесъчаване 500 м    -                                           750 лв.

1.5. ел енергия и вода –                                                                              2800 лв.

1.6. геомрежа Клетка 1 –  обща площ 3716м 2

(разходния коефицент е 3,7 м2/ м2 ) -   съгласно техническата документация

3716  х 3,70 = 13 749,20 м2  за 5 години;

13 749,20 м2  : 5 години = 2749,84 м2 х 15,68 лв =                                  35 940,41 лв.

1.7. Запръстяване (товарене, транспорт, доставка) –

за цялата клетка са необходими 6200 м3,

(съгласно техническата документация)

6200 м3 : 5 години =1240 м3  х 14,20 лв =                                                  17 608 лв.

- Дейност

1.1. отговорник депо 1 брой (годишна заплата)  –                              12 474,55 лв.

1.2. Охрана 2 броя (годишна заплата) –                                               18 548,01 лв.

1.3. Кантарджия  1 брой (годишна заплата) –                                        9 630,98 лв.

1.4. Машинист  булдозерист 1 брой –                                                      9135,60 лв.

Общо заплати:                                                                                         49789,14 лв.

1.5. Ремонт и поддръжка на техника -                                                       3 671 лв.

1.6. Застраховки трудова медицина,                                                          8 405,50 лв.

работно облекло, телефон, софтуер, ел. енергия, вода,

ваучер храна и др.

1.7. Надзиждане на шахти и газови кладенци

(съгласно техническата документация)

44 581,26 лв : 5 години =                                                                         8 916,25 лв.

1.8. мониторинг:                                                                                      11 473,98 лв.

- инфилтрат – 1 841,28 лв. без ДДС

- повърхностни води - 861,52 лв. без ДДС

- подземни води  - 1911,06 лв. без ДДС

- фоново ниво – 1 002 лв. без ДДС

- въздух – 3 840 лв. без ДДС

- подземни води /на две години – 2 116,23 лв.:2/ - 1 058,12 лв. без ДДС

- шум – 400 лв. без ДДС

- командировки – 560 лв. без ДДС

.

1.9.  технически преглед везна                                                                     300 лв.

1.10  Ремонт и поддръжка на метеостанция                                                500 лв.

1.11  20% увеличение на работна заплата                                               10 000 лв.

Всичко разходи                                                                                 214 981,45 лв.

Годишен капацитет                                                                                 6 346 тона

Себестойност за 1 тон неопасни отпадъци                                          33,87 лв.